HCXP1-20超声波洗瓶机技术参数

超声波洗瓶机产品，自动化程度高，适合于1-20ml规格的安瓿、2-100ml西林瓶、模子瓶、口服液瓶等。

超声波洗瓶机特点：  
1、结构简单、性能稳定、操作容易、维修费用低。   
2、多规格、多用途。   
3、可联动使用，也可单机使用。   
4、采用气动系统，无污染。   
5、采用PLC控制操作洗瓶工艺，超声波清洗时间可自由设定。   
6、具有残水去除装置。   
7、和平盘式清洗方式实现了洗瓶低破损率。   
8、装满安瓿瓶的瓶盘可直接进下灭菌烘箱，不需要翻盘。   
9、清洗质量符合GMP规范要求。   
10、可为用户节省水资源。 
  
超声波洗瓶机工作原理：   
    瓶子装入特制的并盘中，特制瓶盘由瓶盘和盖板组成并由瓶盘的带孔子分隔定位。由人工送入第一工位，循环水喷淋注水满江后，下沉至超声波槽进行超声波粗洗；随后瓶盘上升推入第二工位，并口朝下喷淋水冲洗外瓶，把针头插入瓶中（气冲）、一次清洗（注射用水）、二次清洗（注射用水）、三次气冲、甩干、瓶口朝上、自动进入灭菌烘箱。   
    本机各功能的动作均有PLC程序控制，气源为净化压缩空气，瓶内冲洗用水为注射用水，外壁和超声波初洗用水为循环用水。

超声波洗瓶机技术参数：   
1、电压：                50HZ   
2、总功率：              5.2KW   
3、超声波功率：          27KHZ   
4、气压：                0.35-0.45MPA   
5、水压：                0.30.4MPA   
6、耗水量：              瓶子量容积的8-10（以2ML安瓿计）   
7、耗气量：              1.5M3/MIN   
8、安瓿破损率：          1ML-1.5%2-20ML-1%其它瓶0.1%   
9、澄明度合格率：         -98%   
10、重量：               约500KG   
11、外形尺寸：          1600X850X1200MM（长x宽x高）

超声波洗瓶机生产能力：   
1、安瓿瓶   
    1ML：3500支/小时                    2ML：28000支/小时   
    5ML：14500（19000）支/小时      　　  10ML：118000支/小时   
    20ML：10000支/小时   
2、管制抗生素   
    2ML：18000瓶/小时                  　5ML：18000瓶/小时   
    7ML：10500瓶/小时                  　10ML：10000瓶/小时   
    25ML：8500瓶/小时   
3、模制抗生素瓶   
    5ML:15000瓶/小时                  　　7ML：7800瓶/小时   
    20ML：6000瓶/小时                 　　50ML：3000瓶/小时   
4、口服液瓶   
    10ML：15000瓶/小时                　　20ML：7800瓶/小时